## Slide 1
컴퓨터 공학과 20151167 이인재
컴퓨터 네트워크
- 실습 과제 4-2 : IP, Wireshark -

## Slide 2
Question
PingPlotter를 사용하여 제 깃페이지를 추적하여 보았습니다.
PingPlotter
https://github.com/ingkoon

## Slide 3
Question
추적 결과 (56, 2000, 3000 순서)
그림 3.58

## Slide 4
Q1. 본인의 컴퓨터의 IP 주소는?
PingPlotter와 cmd창의 ipconfig를 비교한 결과 다음과 같이 192.168.25.50의 ip주소를 갖고 있음을 확인할 수 있습니다.
PingPlotter
CMD’s ipconfig
Answer

## Slide 5
Q2. 상위 계층 프로토콜의 값은?
와이어 샤크의 캡쳐 패킷의 결과로 상위 계층의 프로토 콜은 ICMP 프로토콜임을 확인할 수 있습니다.
Wireshark 캡쳐 화면
Answer

## Slide 6
Q3. IP헤더의 크기는? IP 데이터그램에서 페이로드의 크기는?
Header Length를 통해 20 바이트의 IP헤더를
확인 할 수 있으며 Total Length를 통해 56 바이트의 페이로드를 갖고 있음을
확인할 수 있습니다.
Wireshark 캡쳐 화면
Answer

## Slide 7
Q4. 이 IP데이터 그램은 단편화 되었는가? 단편화 여부를 어떻게 알 수 있는가?
Flag 비트를 통한 확인 결과, 별도의 단편화는 발생하지 않았으며, Fragment Offset또한 비단편화의 영향으로 0으로 셋팅 된 것을 확인할 수 있습니다.
Wireshark 캡쳐 화면
Answer

## Slide 8
Q5. 본인의 컴퓨터에서 ICMP Echo Request 메시지를 보낼 때 마다 변경되는 IP 데이터그램의 필드는 무엇인가?
Identification 필드의 경우 1씩 증가하였으며 TTL 필드는 초기 255의 값을 나타내고 이후 1부터 시작하여 값이 하나씩 증가하는 모습이 관찰되었습니다.
Wireshark 캡쳐 화면
Answer

## Slide 9
Q6. 이 메시지들 중에서 고정된 필드와 변경되는 필드를 기술하고, 그 이유를 설명하라
앞서 설명한 Identification필드와 TTL필드만이 변경되며, 그 이외의 필드는 변경되지 않는 고정된 필드임을 확인 할 수 있습니다.
이는 PingPlotter의 추적에 의한 패킷 전송에 있어 생존 가능한 시간이 만료 되었을 경우 해당 패킷을 분석하여 시간 및 경로에 대한 정보를 계산하기 때문입니다.
Wireshark 캡쳐 화면
Answer

## Slide 10
Q7. 식별자 필드(Identification Field)의 값의 패턴을 설명하라.
패킷의 식별자 필드의 값의 패턴은 패킷의 순서에 따라 1씩 증가하는 모습을 나타냅니다.
이는 패킷을 여러 개 전송함으로써 생존시간 만료에 따른 패킷의 경로 및 시간계산을 위함입니다.
Wireshark 캡쳐 화면
Answer

## Slide 11
Q. 가장 가까운 라우터에서 본인의 컴퓨터로 보낸 ICMP TTL exceeded 응답을 검색

## Slide 12
Q8. 가장 가까운 라우터(첫번째 홉)의 IP주소는?
문제에서 제시하는 패킷의 첫번째 IP주소는 캡쳐 화면에서 보이는 바와 같이 10.222.13.235이며 목적지는 설정한 것과 같이 192.168.25.50, 즉 제 컴퓨터로 설정됨을 확인할 수 있습니다.
Wireshark 캡쳐 화면
Answer

## Slide 13
Q9. TTL과 식별자 필드의 값은?
TTL과 식별자 필드는 패킷 캡쳐 화면에서 보이는 것 처럼
Identification: 0X0000(0)
Time to Live: 250
임을 확인할 수 있습니다.
Wireshark 캡쳐 화면
Answer

## Slide 14
Q. 패킷 리스팅 윈도우에서 Time 컬럼 헤더를 클릭하여 다시 시간 순으로 정렬하고, 패킷의 크기가 2000 바이트인 본인의 컴퓨터에서 보낸 첫번째 ICMP Echo Request 메시지를 찾아서 선택

## Slide 15
Q10. 이 IP 데이터그램은 단편화(Fragmentation) 되었는가?
1980바이트의 데이터그램이 각각 12687, 12688의 순서에 각각 1480, 500만큼의 데이터그램을 갖고 있음을 확인할 수 있습니다.
Wireshark 캡쳐 화면
Answer

## Slide 16
Q11. 단편화 되었음을 표시하는 IP헤더와 그 값은?
Fragment Offset과 2 IPv4 Fragments Flag을 통하여
데이터그램이 단편화 된 것을 관찰 할 수 있으며 오프셋은 1480,
플래그는 각각 1480, 500의 값을 가짐을 확인할 수 있습니다.
Wireshark 캡쳐 화면
Answer

## Slide 17
Q12. 첫번째 단편화 데이터그램인지 아니면 다음 데이터그램인지를 표시하는 IP 헤더와 그 값은?
Fragments Offset과 단편화 된 두개의 데이터그램의 데이터그램을 비교했을 때 현재 오프셋과 데이터그램의 값이 일치함을 확인 할 수 있습니다.
Wireshark 캡쳐 화면
Answer

## Slide 18
Q13. 첫번째 단편화 데이터그램과 다음 데이터그램의 크기는?
각각
첫번째 데이터그램: 1500
두번째 데이터그램: 520
의 데이터그램 크기를 갖고 있음을 확인할 수 있었습니다.
Wireshark 캡쳐 화면
Answer
두번째 데이터그램
첫번째 데이터그램

## Slide 19
Q14. 첫번째 단편화 데이터그램과 다음 데이터그램에서 변경된 IP 헤더 필드는?
첫번째 데이터그램의 Flag에서 0x20과 Fragment Offset이 0임을 통해, 즉 단편화 됨과 동시에 현재 데이터 그램이 더 존재하며 0번째 오프셋에 위치함을 알 수 있습니다.
두번째 데이터그램에서는 Flags가 0x00인 것으로 보아 더 이상 단편화 된 데이터그램이 남아있지 않으며 현재 위치가 첫번째 데이터그램의 마지막 위치인 1480번째 오프셋에 해당함을 확인할 수 있습니다.
Wireshark 캡쳐 화면
Answer
두번째 데이터그램
첫번째 데이터그램

## Slide 20
Q. 패킷의 크기가 3000 바이트인 본인의 컴퓨터에서 보낸 첫번쨰 ICMP Echo Request 메시지를 찾아서 선택

## Slide 21
Q15. 단편화된 데이터그램의 수는?
Wireshark 캡쳐 화면
Answer
2980바이트의 데이터그램이 각각 1480,1480,20만큼의 데이터그램으로 단편화 되었으며 각각 27927,27928, 27929의 순서에 포진되어 있음을 확인할 수 있습니다.

## Slide 22
Q16. 데이터그램들 간에 변경된 IP 헤더 필드는?
Wireshark 캡쳐 화면
Answer
Q.14와 마찬가지로
첫번째 데이터그램에서는 시작을 위한 0번째 오프셋과 1로 세팅된 More fragments를 통해 단편화된 데이터그램이 존재함을 알 수 있습니다.
두번째 데이터그램또한 첫번째 데이터그램의 마지막 위치인 1480을 오프셋으로 두고 1로 세팅된 More fragments를 통해 단편화된 데이터그램이 존재함을 알 수 있습니다.
마지막 세번째 데이터그램은 두번째 데이터그램의 마지막 위치인 2960을 시작 지점인 오프셋으로 두고 모든 플래그가 0인 것을 통해 더 이상 단편화 된 데이터그램이 없음을 확인할 수 있습니다.
첫번째 데이터그램
두번째 데이터그램
세번째 데이터그램

## Slide 23
Thank you for watching